Додаток 3

до пункту 3.1. Положення про уповноваження суб’єктів  господарювання  на    проведення     перевірки технічного стану  колісних  транспортних засобів під час державного технічного огляду

Перелік засобів вимірювальної техніки та обладнання, необхідних для проведення вимірювань і випробувань під час проведення перевірок технічного стану  КТЗ під час державного технічного огляду

| № п/п | Вид ЗВТ та ВО | Показники, що вимірюються | Діапазон вимірювань | Допустима похибка | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Майданчик з контрольним екраном | Параметри розташування світлотіньової межі на контрольному екрані | Згідно з п.5.1 ДСТУ3649-97 | Нерівність майданчика не більше 3 мм на 1 м, не перпендикулярність площин екрана та майданчика не більше 2% | Повинна бути методика вимірювання з оцінкою невизначеності або похибки |
| 2. | Лінійка металева | Координати розташування світлотіньової межі та контрольних точок екрана (ближнє світло та протитуманні фари) Координати центру найяскравішої частини світлового пучка (дальнє світло) | 0 -2,5 м 0 -2,5 м | ± 0,008 м ± 0,008 м |  |
| 3. | Рулетка металева | Відстань від центрів фар до контрольного екрана | 0 -5 м (0 -10 м) | ± 0,05 м (± 0,1 м) |  |
| 4. | Фотометр для вимірювання сили світла зовнішніх світлових приладів | Сила світла в контрольних точках (ближнє світло та протитуманні фари) Сила світла в центрі найяскравішої частини світлового пучка (дальнє світло) | 0-3000 кд 0-120000 кд | ± 15 % ± 15 % | Діаметр вхідного отвору фотоприймача не повинен перевищувати 30 мм |
| 5. | Реглоскоп для вимірювання сили світла зовнішніх світлових приладів | Сила світла світлових сигнальних вогнів по осі відліку | 0-1000 кд | ± 15 % |  |
| 6. | Секундомір | Частота проблисків покажчиків повороту Затримка появи першого проблиску Тривалість горіння та циклу між проблисками | 0 -120 хв-1 0 -1,5 с 0 -1 с | - ± 0,1 с ± 0,1 с |  |
| 7. | Поворотні пристрої з можливістю переміщення в поздовжньому та поперечному напрямках (для встановлення на них коліс КТЗ під час вимірювань) | Сумарний кутовий зазор Зусилля на рульовому колесі | Згідно з п.6.6.2 ДСТУ3649-97 |  |  |
| 8. | Люфтомір-динамометр | Сумарний кутовий зазор Зусилля на рульовому колесі | 0 -200 0 -10 Н | ± 20 ± 5% |  |
| 9. | Динамометр | Зусилля на рульовому колесі | 0 -300 Н | ± 5% |  |
| 10. | Динамометр | Натяг паса привода підсилювача рульового керування (прогин) | 0 -100 Н | ± 5% |  |
| 11. | Штангенциркуль (глибиномір) | Висота рисунка протектора | 0-30 мм | ± 0,1 мм |  |
| 12. | Набір шинних манометрів | Тиск у шинах | 0 -1,0 МПа | ± 5% |  |
| 13. | Ключ динамометричний | Момент затягнення кріплення дисків чи ободів коліс | 0 -1000 Нм | ± 5% |  |
| 14. | Лінійка металева | Розміри бігової доріжки | 0-500 мм | - |  |
| 15. | Роликовий стенд для випробувань гальмових систем КТЗ категорій M1, M2, N1, N2, O2, О3 з навантаженням на вісь до 3,5 т залежно від заявленої галузі атестації | Гальмові сили кожного з коліс Зусилля на органі керування Час спрацьовування гальмової системи | 0-6 кН 0-700 Н 0-2 с 0-5 т | ± 3,0% ± 4,0% ± 0,01 с ± 5,0% |  |
| 16. | Роликовий стенд для випробувань гальмових систем КТЗ категорій M3, N2, N3, O3, О4 з навантаженням на вісь до 16 т залежно від заявленої галузі атестації | Гальмові сили кожного з коліс Зусилля на органі керування Час спрацьовування гальмової системи | 0-30 кН 0-700 Н 0- 2 с 0 -36 т | ± 3,0% ± 4,0% ± 0,01 с ± 5,0% |  |
| 17. | Ділянка дороги з цементно- або асфальтобетонним покриттям для випробувань гальмових систем КТЗ методом дорожніх випробувань* | Гальмовий шлях Усталене сповільнення | Дорога шириною не менше 7,5 м з поздовжнім та поперечним ухилами не більше 1,5 % |  | Застосовується за відсутності роликового стенду для випробувань гальмових систем |
| 18. | Прилад для випробувань гальмових систем КТЗ методом дорожніх випробувань* | Гальмовий шлях Усталене сповільнення Зусилля на органі керування Час спрацьовування гальмової системи Початкова швидкість гальмування | 0 -50 м 0 -9 м/с2 0 -1000 Н 0 -2 с 0 -45 км/год | ± 5,0% ± 4,0% ± 4,0% ± 0,01 с ± 1,5 км/год | Застосовується за відсутності роликового стенду для випробувань гальмових систем |
| 19. | Естакада або ділянка дороги з нормованим продольним ухилом для випробувань стоянкових гальмових систем КТЗ методом дорожніх випробувань* | Ефективність гальмування стоянкової гальмової системи | Ухил: - для КТЗ з повною масою категорій М та N – 16% - для КТЗ категорії М у спорядженому стані – 23% - для КТЗ категорії N у спорядженому стані – 31% |  | Застосовується за відсутності роликового стенду для випробувань гальмових систем |
| 20. | Прилад (комплект манометрів) для вимірювань тиску в пневматичному гальмовому приводі | Тиск повітря | 0 -8 МПа | ± 5,0% |  |
| 21. | Секундомір | Частота переміщення щіток склоочисника | 0 -35 хв-1 |  |  |
| 22. | Лінійка металева | Ширина не витертих смуг по межах зони очищення | 0 -50 мм |  |  |
| 23. | Газоаналізатор | Вміст оксиду вуглецю у газах, що відпрацювали Вміст вуглеводнів у газах, що відпрацювали Вміст діоксиду вуглецю у газах, що відпрацювали Вміст кисню у газах, що відпрацювали Тривалість етапів випробувань** Частота обертання колінчастого вала двигуна** Температура моторної оливи** | 0 -1 об. % 1 -5 об. % 0 -300 млн-1 300 -1000 млн-1 1000 -3000 млн-1 0 -20 об. % 0 -30 об. % 0 -30 с 0 -1000 хв-1 1000 -5000 хв-1 +500С -+1500С | ± 0,05 об.% ± 0,2 об.% ± 20 млн-1 ± 50 млн-1 ± 150 млн-1 клас 1 за ISO 3930/ OIMLR клас 1 за ISO 3930/ OIMLR ± 0,1 с ± 20 хв-1 ± 100 хв-1 ± 5 0С | Газоаналізатор повинен мати програмне забезпечення для розрахунку коефіцієнта надміру повітря λ, а також бути укомплектований пристроєм документального фіксування результатів |
| 24. | Димомір | Натуральний показник поглинання Тривалість етапів випробувань** Частота обертання колінчастого вала двигуна** Температура моторної оливи** | 0 -1,75 м-1 1,75 -3,2 м-1 3,2 -5,0 м-1 5,0 -6,5 м-1 6,5 -9,0 м-1 0 -15 с 0 -1000 хв-1 1000 -5000 хв-1 +500С -+1500С | ± 0,025 м-1 ± 0,05 м-1 ± 0,1 м-1 ± 0,2 м-1 ± 0,5 м-1 ± 0,1 с ± 20 хв-1 ± 100 хв-1 ± 5 0С | Димомір повинен мати пристрої для вимірювання тиску та температури у вимірювальній камері, а також бути укомплектований пристроєм документального фіксування результатів |
| 25. | Шумомір | Зовнішній шум нерухомого КТЗ | 26-140 Дб(А) | ±1 Дб(А) |  |
| 26. | Лінійка металева | Довжина тріщин на вітровому склі | 0 -100 мм |  |  |
| 27. | Прилад для вимірювання світлопропускання скла | Коефіцієнт світлопропускання | 0 -100% | ± 2% |  |
| 28. | Оглядова канава, естакада або підйомник в залежності від галузі атестації |  |  |  | Відповідно до вимог нормативної документації у галузі транспорту |

* У разі відсутності роликового стенду для гальмових систем.

** У разі відсутності в складі газоаналізатора (димоміра) пристроїв для вимірювання температури моторної оливи, частоти обертання колінчастого валу та тривалості етапів випробувань дозволяється використовувати окремі прилади.