| ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ Аппарат дистилляционный для определения мышьяка Состоит из колбы 1 вместимостью 250 мл, насадки 2 с краном и каплеуловителями, двух склянок 3 с пробками и трубки 4. Стеклянные изделия крепятся на штативе. Габаритные размеры, мм - 30х360х505 Шифр - 1426 Возможна поставка комплекта стекла без штатива. Шифр комплекта стекла - 2187. Аппарат для определения летучих кислот Состоит из испарительной колбы конической 1 вместимостью 1000 мл, приемной колбы конической 2 вместимостью 250 мл, холодильника четырехшарового3 длиной 200 мм, сосуда 4, трубки соединительной 5 и трубки изогнутой 6, вставленных в пробку 7. Детали аппарата соединяются между собой трубками резиновыми 8. Габаритные размеры, мм - 131х305х475 Шифр - 903 Аппарат для определения содержания растворенной воды в нефтяных маслах Состоит из колбы с ретортой 1, дрекселя с краном 2, бюретки с краном 3, сосуда уравнительного 4, соединенных между собой резиновыми трубками 5. Номинальная вместимость бюретки, мл - 20. Цена деления шкалы, мл - 0,05. Допускаемая погрешность, мл - ±0,1. Аппарат выпускается без метрологической аттестации. Шифр - 1758 Аппарат для отгонки аммиака Предназначен для дистилляции аммиака с водяным паром, применяемым при измерении массовой доли общего азота по Кьельдалю и определении массовой доли белка в сыром, пастеризованном и стерилизованном молоке, а также кисломолочных напитках без наполнителей по методике ГОСТ 23327-98. Состоит из колбы конической 1 вместимостью 250 мл, воронки с краном 2, трубки Т-образной 3,воронки делительной 4 вместимостью 100 мл, переходника 5, каплеуловителя 6, колбы Кьельдаля 7 вместимостью 100 мл, холодильника шарикового 8, колбы приемной конической 9 вместимостью 250 мл, трубки изогнутой 10. Стеклянные детали соединяются между собой с помощью резиновых пробок 11 и 12, сферических шлифов, закрепленных зажимом 13, резиновых трубок 14 с зажимами 15. Габаритные размеры, мм - 85х620х650 Шифр - 1198 Аппарат для перегонки веществ с испарительной колбой объемом 10 л АПВ-10 Предназначен для получения дистиллированной воды, а также отдельных фракций различных веществ путем перегонки. Состоит из колбы испарительной 1 вместимостью 10 л, насадки 2 с пробкой 3, холодильника шарикового 4, алонжа 5, приемной плоскодонной колбы 6 вместимостью 2000 мл, воронки с краном 7. Детали аппарата соединяются между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых и сферических, закрепленных соответственно пружинками и зажимом. Габаритные размеры, мм - 930х550х279. Шифр - 1834. Аппарат для разложения соединений свинца Предназначен для определения свинца в эталированных авиационных и автомобильных бензинах методом разложения соединений свинца по ГОСТ 13210. Состоит из колбы экстракционной 1 с краном, холодильника 2 и воронки загрузочной 3. Габаритные размеры, мм - 105х130х730 Шифр - 894 Аппарат Зангер-Блэка Применяется для определения мышьяка по Зангер-Блэку путем восстановления соединений мышьяка до мышьяковистого водорода, который в зависимости от количества мышьяка окрашивает бумажку, обработанную бромидом ртути или дихлоридом ртути (сулемой) от желтого до темно-коричневого. В результате реакции мышьяковистого водорода с дихлоридом ртути образуется комплексное соединение As(HgCl)3. Hg2Cl2, дающее окрашивание. Аппарат состоит из колбы плоскодонной 1 вместимостью 100 мл, насадки 2 и пестика 3, проходящего через резиновую пробку 4. Насадка и колба соединяются между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых КШ 19/26 ГОСТ 8682-93. Габаритные размеры, мм - O64х230 Шифр - 2240 Аппарат Кьельдаля на шлифах ТУ 25-11.1111-75 Предназначен для определения азота в органических веществах. Состоит из колбы Кьельдаля 3 вместимостью 250 мл, испарительной колбы 1, насадки Кьельдаля 4, холодильника ХПТ-1-300-14/23 поз.5, алонжа 6 и конической колбы 2 вместимостью 500 мл. Детали аппарата соединены между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых по ГОСТ 8682-93, закрепленных хомутами и пружинами. Принцип действия основан на разложении органического вещества воздействием концентрированной серной кислоты. При этом азот переходит в аммиак, который взаимодействует с избытком серной кислоты и образует сульфат аммония. Сульфат аммония разлагают действием щелочи, а выделяющийся при этом аммиак титруют серной кислотой. По расходу серной кислоты при титровании вычисляется содержание азота во взятой навеске. Шифр - 1706. Аппарат типа АКОВ ТУ 25-2024.010-88 Предназначен для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах методом отгонки. Метод основан на растворении испытуемого вещества с последующей его перегонкой при определенной температуре и конденсации паров. Аппарат применяется в химической, нефтяной, пищевой и других отраслях промышленности. Вместимость колбы, мл - 500 Высота прибора, мм - 770 Масса, кг - 0,48 Выпускается в следующих исполнениях: Шифр Рис. Исполнение Номинальная вместимость приемника-ловушки, мл Пределы измерения,мл Цена деления шкалы, мл Цена деления шкалы, мл 1273 1 АКОВ-2-3 2 От 0 до 2 0,05 ± 0,025 1275 АКОВ-5-3 5 От 0 до 5 0,10 ± 0,05 188 2 АКОВ-10-1 10 От 0 до 0,03 Св.0,03 до 0,3 Св.0,3 до 1,0 Св.1,0 до 10,0 0,03 0,03 0,1 0,2 ± 0,010 ± 0,015 ± 0,050 ± 0,100 Аппарат типа СВ 7631 М ТУ 25-11-1015-75 Предназначен для определения содержания кислорода в чистом азоте и аргоне колориметрическим методом. Метод основан на окислении меди (одновалентной в двухвалентную) кислородом анализируемого газа. При этом бесцветный раствор медноаммиачного комплекса одновалентной меди окрашивается в синий цвет, характерный для медно-аммиачного комплекса двухвалентной меди. Окрашенный раствор сравнивается с эталонными растворами сульфата меди разных концентраций в водном четырехпроцентном растворе аммиака. Применяется в химической промышленности. Вместимость колбы: нижней (большой), л -0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 верхней (малой) мл - 26 Количество эталонов - 16 Габаритные размеры, мм - 316х230х370 Масса, кг - 17,5 Шифр - 187 По требованию заказчика допускается поставка аппарата в следующих модификациях: Шифр Модификация Вместимость большой колбы - CВ 7631 М1 0,1; 0,25 186 СВ 7631 М2 0,5; 1,0 - СВ 7631 М3 3,0; 5,0 Бидистиллятор стеклянный типа БС ТУ 25-11-1592-81 Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6,5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды. Перегонка происходит за счет нагрева и испарения воды с помощью электрических нагревателей, помещенных в кварцевые трубки, и конденсации водяного пара конденсаторами-холодильниками. Применяется в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений. Производительность при температуре охлаждающей воды 13 °С, л/ч - 3,2 Удельная электропроводность, См/м - (2...5)х10-4 Удельный расход электроэнергии, кВт/л - 1,85 Удельный расход охлаждающей воды, л/ч - 25 Питание - от сети переменного тока: напряжение, В - 220/380 частота, Гц - 50 Потребляемая мощность, кВт - 5,5 Габаритные размеры, мм: шкафа - 635х435х460 блока управления - 325х330х155 Масса, кг - 29 Шифр - 192 Возможна поставка без блока управления. Шифр - 2295 Бюретка специальная газовая БСГ ТУ 25-1173.126-85 Предназначена для измерения объема газов при определении содержания двуокиси углерода в различных продуктах в соответствии с ГОСТ 8050-76. Принцип работы основан на полном поглощении двуокиси углерода щелочью. Применяется в химической, нефтехимической, биохимической, пищевой, азотной и других отраслях промышленности. Номинальная вместимость бюретки, мл - 100 Предел допускаемой погрешности, мл - ± 0,5 Номинальная вместимость измерительной части бюретки, мл - 3 Предел допускаемой погрешности измерительной части бюретки, мл - ± 0,1 Цена деления, мл - 0,1 Габаритные размеры, мм - 430х120х235 Шифр - 193 Газоанализатор кислорода ГК-1 ТУ 4321-004-07609129-97 Предназначен для определения процентного содержания кислорода в техническом и медицинском кислороде и кислородосодержащих газовых смесях при контроле продукционного кислорода и при технологическом контроле работы воздухоразделительных установок. Состоит из бюретки Гемпеля 1,пипетки Гемпеля 2 с резиновой пробкой 5,трубки соединительной 3,сосуда уравнительного 4, соединенного с пипеткой Гемпеля резиновой трубкой 7. Стеклянные детали закрепляются на штативе 6 с помощью скоб 8. Принцип действия газоанализатора основан на поглощении кислорода медными спиралями, помещаемыми в расширенной цилиндрической части пипетки Гемпеля. Вместимость бюретки Гемпеля (от нулевой отметки до пробки крана), мл - 100±0,25 Цена деления шкалы и допустимая погрешность бюретки при температуре (20±5)С, мл: Диапазон измерения Цена деления Допустимая погрешность 0 - 10 0,1 ± 0,1 15 - 75 1,0 ± 1,0 85 - 95 0,2 ± 0,2 98 - 100 0,05 ± 0,05 Габаритные размеры, мм - 295х175х685 Шифр - 1651 Газоанализатор типа МХТИ-3 ТУ 25-11-1079-75 Предназначен для анализа газов, содержащих СО2, О2, N2, СО, Н2, СnНm, СН4, типа коксового, природного и других газов. Принцип анализа основан на разделительном определении содержания компонентов путем адсорбционного избирательного поглощения и хроматографического определения. Прибор применяется в научно-исследовательских институтах, лабораториях и внедряется в аналитический контроль предприятий нефтяной, химической и других отраслей промышленности. Количество определяемых компонентов - 7 Номинальная вместимость бюретки, мл - 100 Цена деления шкалы бюретки, мл - 0,05 Пределы допустимой погрешности шкалы бюретки в трубках, мл: правой - ±0,05, левой - ±0,1. Вместимость измерительно-поглотительной части бюретки, мл - 6-6,5 Герметичность кранов, кПа (мм рт.ст.) - не менее 50,7(380) Время проведения хроматографического анализа, мин. - 20-40 Габаритные размеры, мм - 576х180х665 Масса, кг - 11 Шифр - 194 Гигрометр Применяется для определения точки росы. Представляет собой цельнопаянную конструкцию из стекла Симакс ЧСН ИСО 3585. Габаритные размеры, мм - 90х50х80 Шифр - 2487 Дистиллятор бытовой ТО 098-890.007-93 Предназначен для получения дистиллированной воды в домашних условиях. Состоит из колбы плоскодонной, холодильника шестишарикового, отвода, переходника и резиновых трубок. Производительность с момента закипания при температуре охлаждающей воды 14 °С - 1,0 л/час. Выпускается в двух исполнениях: Шифр Вместимость колбы, л Габаритные размеры, мм Масса, кг 1445 6,0 236х740х450 1,5 1979 4,0 207х655х435 1,1 Испаритель ротационный типа ИР-10М ТУ 25-1173-135-85 Предназначен для проведения физических и физико-химических процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем пленочного испарения при нормальном и пониженном давлениях и контролируемых температурах. Возможны: перегонка термически нестойких веществ в мягких температурных условиях, перегонка смеси высококипящих веществ, которую нельзя разделить обычной перегонкой из куба, дегазация жидкостей, выпаривание жидкостей, перегонка легко вспенивающихся веществ и т.п. В работе испарителя использован принцип отработки сырья в тонких пленках текущих жидкостей. Пленка жидкости образуется на внутренней поверхности вращающейся испарительной колбы, увеличивая площадь испарения и интенсифицируя процесс парообразования. Вращение одновременно устраняет вспенивание испаряемой жидкости. Применяется в химической, нефтехимической, химико-фармацевтической, медицинской и пищевой отраслях промышленности. Вместимость испарительных колб, мл - 4000,6000,10000 Диапазон частоты вращения испарительной колбы, об/мин. - 20 - 130 Диапазон контролируемых температур теплоносителя, °С - 20 - 200 Питание от сети переменного тока: напряжение, В - 220 частота, Гц - 50 Потребляемая мощность, кВт - 3,6 Габаритные размеры, мм - 930х500х1450 Масса, кг - 120 Шифр - 197 Испаритель ротационный типа ИР-1М3 ТУ 25-1173-102-84 Предназначен для проведения физических и физико-химических процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем пленочного испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Возможны: перегонка термически нестойких веществ в мягких температурных условиях, перегонка смеси высококипящих веществ, которую нельзя разделить обычной перегонкой из куба, дегазация жидкостей, выпаривание жидкостей, перегонка легко вспенивающихся веществ. В работе испарителя использован принцип отработки сырья в тонких пленках текущих жидкостей. Пленка жидкости образуется на внутренней поверхности вращающейся испарительной колбы, увеличивая площадь испарения и интенсифицируя процесс парообразования. Вращение одновременно устраняет вспенивание испаряемой жидкости. Применяется в лабораториях учебных и научно-исследовательских институтов, экспериментальных лабораториях и клиниках. Вместимость испарительной колбы, мл - 50,100,250,500,1000,2000 Диапазон изменения рабочего давления, кПа - 0,94 - 101,3 Диапазон изменения частоты вращения испарительной колбы, об/мин. - 0 - 110 Диапазон изменения контролируемых температур теплоносителя, °С - 30 - 150 Питание от сети переменного тока: напряжение, В - 220 частота, Гц - 50 Потребляемая мощность, кВа - 1,2 Габаритные размеры, мм: испарителя - 550х410х925 регулятора температуры ДРТ - 197х150х202 Масса, кг - 25 Шифр - 198 Кальциметр ТУ 25-11-1106-75 Предназначен для определения процентного содержания углекислоты, связанной с химическим поглотителем, а также для определения содержания кислорода в кислородообразующих веществах. Принцип действия прибора основан на разлагающем действии кислоты на химпоглотитель, насыщенный углекислотой или кислородом, в результате чего происходит химическая реакция и выделяется кислород или углекислота, которые, поступая в бюретку, вытесняют из нее жидкость.` Применяется в лабораториях предприятий и научно-исследовательских учреждений. Номинальная вместимость бюретки, мл - 250 Цена наименьшего деления, мл - 1 Габаритные размеры, мм - 360х200х700 Масса, кг - 2,03 Шифр - 199 Колонка кадмиевая Предназначена для восстановления нитратов при определении их в продуктах переработки плодов и овощей фотометрическим методом по ГОСТ 29270-95. Состоит из колонки с краном 1, воронки 2, соединенной с колонкой с помощью шлифа конического взаимозаменяемого КШ 14/23 по ГОСТ 8682-93, изогнутой стеклянной трубки 3, соединенной с колонкой резиновой трубкой 4. Габаритные размеры, мм - 36х530х625 Шифр - 1595 Комплект деталей к прибору для определения температуры каплепадения фенолформальдегидных смол Состоит из термостата 1, воздушного холодильника 2, соединенных между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых, закрепленных пружинками 3, и вставленного в термостат тигля 4. В качестве запчастей поставляются тигли в количестве 49 шт. Детали комплекта изготавливаются из стекла Симакс ЧСН ИСО 3585. Габаритные размеры, мм - 85х185х1085 Шифр - 1690 Комплект для отгонки аммиака Состоит из колбы Кьельдаля 1 вместимостью 1000 мл, каплеуловителя 2, холодильника шарикового 3, воронки с краном 4, трубки 5, приемной конической колбы 6 вместимостью 250 мл. Детали соединяются между собой с помощью сферических шлифов и закрепляются зажимами 7. Габаритные размеры, мм - 130х365х530 Шифр - 2181 Комплект изделий для определения ацетилена СВ-7628М ТУ 25-11-700-76 Предназначен для определения ацетилена конденсационно-колориметрическим и экспрессным колориметрическим методом: а) в жидком кислороде, отбираемом из основных конденсаторов блоков разделения воздуха, трубопроводов и сборников жидкого кислорода, а также транспортных цистерн жидкого кислорода; б) в обогащенном кислородом воздухе, отбираемом из куба нижней колонны и конденсаторов колонн технического кислорода, чистого азота и криптонового концентрата; в) в криптоновом концентрате, отбираемом из колонны первичного концентрирования криптона; г) в воздухе, поступающем в блок разделения. Состав комплекта предусматривает возможность использования двух методов анализа: конденсационно-колометрического, экспрессного колометрического. Для этого комплект содержит необходимые для проведения анализов пиптки 1-2-2-10 по ГОСТ 29227-81, колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74, колбы плоскодонные П-3-500-34 ТУ 92-891.029-91, пробирки П1-16-150 ГОСТ 25336-82, набор ареометров АОН-1 по ГОСТ 18481-81, холодильник (змеевик стеклянный), сосуды поглотительные, сосуды двухстенные, поглотители Зайцева, металлический сосуд для отбора проб, сосуд для экспрессного определения ацетилена, газосчетчик, штативы и подставки. Шифр -235. Допускается поставка прибора без газосчетчика. Шифр - 1291. Комплект оборудования типа КГА 4-2 ТУ 92-891.006-90 Предназначен для объемного определения газовых смесей СО и СО2, получаемых при анализе чугуна и сталей методом сжигания навески по ГОСТ 12344-88 и утвержденным методикам с дальнейшим расчетом содержания углерода в %. Комплект оборудования предназначен для работы в переносных условиях. Принцип работы основан на измерении количества двуокиси углерода, образующегося при сжигании определенной навески исследуемого материала в токе кислорода при температуре не ниже 1300oС с последующим поглощением образовавшейся двуокиси углерода раствором едкого кали. Номинальная вместимость бюретки, мл - 30 Цена деления бюретки, мл - 0,1 Предел допускаемой погрешности, мл - ± 0,1 Диапазон измерения содержания углерода, % - 0-1,5 Габаритные размеры, мм - 550х600х1075 Масса, кг, не более - 9,5 Комплект оборудования типа КГА-1 ТУ 92-891.006-90 Предназначен для определения объемного содержания суммы всех кислотообразующих газов, кислорода, окиси углерода или непредельных углеводородов в дымовых и газовых смесях по ГОСТ 5439-76 или по методикам выполнения измерения содержания компонентов в газовых смесях, разработанных в соответствии с ГОСТ 8504-84. Принцип действия комплекта основан на избирательном поглощении поглотительными растворами кислотообразующих газов, кислорода, непредельных углеводородов, находящихся в газовой или дымовой смеси. Выпускается в двух исполнениях - КГА-1-1 КГА-1-2 Номинальная вместимость бюреток, мл 100 75 Цена деления расширенной части бюретки, мл 1,0 1,0 Цена деления измерительной части бюретки, мл 0,2 0,1 Пределы допустимой погрешности номинальной вместимости бюретки, мл ± 0,2 ± 0,1 Габаритные размеры, мм - 525 х 330 х 145 Масса, кг - 6,0 Шифр - 200 Комплект оборудования типа КГА-2-1 ТУ 92-891.006-90 Предназначен для общего анализа природных и промышленных газов с целью определения объемного содержания кислорода, окиси углерода, суммы кислотообразующих газов, водорода, непредельных углеводородов, азота и инертных газов в дымовых и газовых смесях. Принцип действия комплекта основан на избирательном поглощении соответствующими поглотительными растворами компонентов газовой смеси после прокачки ее через раствор. Количество поглотительных сосудов - 5 Номинальная вместимость измерительной части бюретки, мл - 21 Цена деления измерительной части бюретки, мл - 0,05 Предел допустимой погрешности вместимости измерительной части бюретки, мл ± 0,1 Номинальная вместимость расширенной части бюретки, мл - 80 Цена деления расширенной части бюретки, мл - 0,05 Предел допустимой погрешности номинальной вместимости расширенной части бюретки, мл - ± 0,2 Наибольшая рабочая температура печи, °С - 950 Питание от сети переменного тока: напряжение, В - 220 частота, Гц - 50 Потребляемая мощность электропечи, кВт - 1 Габаритные размеры, мм - 960х510х180 Масса, кг - 12 Шифр - 201 Комплект сорбционных трубок ТУ 25-1110.039-82 Предназначен для комплектования устройства для улавливания вредных примесей из воздуха в процессе отбора проб для последующего анализа в лабораторных условиях. Комплект состоит из следующих трубок: СТ 112 - 2 шт. СТ 212 - 18 шт. СТ 223 - 5 шт. трубка присоединительная - 2 шт. См. таблицу. Сорбционные трубки заполняются крошкой стеклянной с размерами граней 1-2 мм и поглощают сернистый газ, двуокись азота, сероводород, сероуглерод и т.д. Возможна поставка отдельных трубок комплекта. Шифр комплекта - 1470 Шифр СТ 112 - 1323 Шифр СТ 212 - 1472 Шифр СТ 223 - 1473 Обозначение трубки Диаметр, мм Длина, мм СТ 112 8 - СТ 212 9 170 СТ 223 10 - Трубка присоединительная 9 50 Комплект стеклоизделий для газоанализатора ООГ-2М Предназначен для сборки объемно-оптического газоанализатора ООГ-2М. Состоит из бюретки 1, сосуда поглотительного 2, манометра 3, бюретки 4 вместимостью 275 мл, сосуда напорного для затворной жидкости 5, крана распределительного 6, трубки 7, сосуда напорного для воды 8, сосуда 9, трубки для активированного угля 10, трубки для гопколита 11, трубки для ХПИ и силикагеля 12, крана трехходового 13. В бюретке 1 отметка 10 соответствует вместимости 4 мл, отметка 75 - вместимости 30 мл, отметка 100 - вместимости 40 мл. Цена деления шкалы бюретки 1, мл - 0,04 Допускаемая погрешность, мл - ± 0,04 В бюретке 4 вместимость от крана - 275 мл. Цена деления шкалы бюретки 4, мл - 25 Допускаемая погрешность, мл - ± 2 Бюретки выпускаются без метрологической аттестации. Шифр - 1229 Комплект стеклоизделия для определения массовой доли воды Состоит из дрекселя с краном 1, уравнительного сосуда 2 и бюретки 3. Вместимость бюретки, мл - 20 Цена деления шкалы, мл - 0,05 Предел допускаемой погрешности, мл - ±0,1 Выпускается без метрологической аттестации. Шифр - 1691 П Комплект стеклоизделий к аппарату для определения микропримесей серы Состоит из холодильника 1, дефлегматора 2, абсорбера 3, колбы 4, штуцера 5 и трубки 6. Изделия имеют следующие шлифы конические взаимозаменяемые по ГОСТ 8682-93: холодильник - муфта КШ 14/23, керн КШ 29/32; дефлегматор - нижний керн КШ 29/32, керн отвода КШ 14/23; штуцер - КШ 14/23; колба - центральная горловина КШ 29/32, боковая - КШ 14/23; трубка - КШ 14/23. Шифр - 1111 Комплект стеклоизделий к прибору для определения азота в жидкостях Состоит из колбы Кьельдаля 1 вместимостью 250 мл, насадки 2, насадки 3, воронки капельной 4 вместимостью 100 мл, перехода 5, каплеуловителя 6, холодильника ХПТ 7, трубки 8, колбы конической 9 вместимостью 250 мл, колбы плоскодонной 10 вместимостью 2000 мл. В качестве сменной части поставляется колба Кьельдаля вместимостью 500 мл. Детали соединяются между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых. Шифр - 1006 Комплект стеклоизделий к прибору для определения жира Состоит из воронки делительной фильтрующей 1 вместимостью 150 или 250 мл, воронки делительной шарообразной 2 вместимостью 100 мл и колбы мерной 3 вместимостью 50 мл. Выпускается в следующих исполнениях: Шифр Вместимость воронки фильтрующей, мл Пористость фильтра Габаритные размеры,мм 961 150 ПОР 100 64х80х600 1125 250 ПОР 160 64х80х670 1369 150 ПОР 40 64х80х600 Комплект стеклоизделий к прибору для определения стабильности трансформаторных масел по МЭК Состоит из пробирки 1 и пробки 2, соединенных между собой с помощью шлифа конического взаимозаменяемого КШ 24/29 по ГОСТ 8682-93. В прибор входят два таких комплекта. Габаритные размеры, мм - 26х123х260 Шифр - 1735 Комплект стеклоизделий к прибору для определения температуры кристаллизации Состоит из внешней 1 и внутренней 2 пробирок и мешалки 3. Шифр - 2004 Комплект стеклоизделий к прибору для перегонки Состоит из холодильника Либиха 1 длиной 300 мм, алонжа 2 АИО-29/32-29/32-75 ГОСТ 25336-82, перехода 3 П1-29/32-14/23 ГОСТ 25336-82, цилиндра мерного 4 2-250-2 ГОСТ 1770-74, колбы 5 К-1-1000-29/32 ТУ 92-891.029-91. Шифр - 2465 Комплект стеклоизделий типа ККМ ТУ 25-2024.018-88 - Предназначен для определения кислотности молока и молочных продуктов, кроме козеина и молочных консервов, по ГОСТ 3624-92. Принцип действия основан на методе нейтрализации молока. Кислотность определяется в градусах Тернера. Применяется на предприятиях молочной промышленности. В состав комплекта входят капельница, бюретка 1-3-2-25-0,1 ГОСТ 29251-91, пипетки 2-2-10 и 2-2-20 ГОСТ29169-91, воронка, 3 стакана специальных, колба Кн-2-100-34 ТУ92-891.029-91, 10 пробирок П1-16-150 ГОСТ 25336-82 и палочка стеклянная. Шифр - 205 Комплект стеклоизделий для газоанализатора ООГ-2 Предназначен для сборки объемно-оптического газоанализатора ООГ-2. Состоит из бюретки 1, сосуда поглотительного 2, манометра 3, бюретки 4 вместимостью 275 мл, сосуда напорного для затворной жидкости 5, крана распределительного 6, трубки 7, сосуда напорного для воды 8, сосуда 9, трубки для активированного угля 10, трубки 11 для ХПИ, гопколита, силикагеля. В бюретке 1 отметка 10 соответствует вместимости 4 мл, отметка 75 - вместимости 30 мл, отметка 100 - вместимости 40 мл. Цена деления шкалы бюретки 1, мл - 0,04. Допускаемая погрешность, мл - ± 0,04 В бюретке 4 вместимость от крана, мл - 275 Цена деления шкалы бюретки 4, мл - 25 Допускаемая погрешность, мл - ± 2 Бюретки выпускаются без метрологической аттестации Шифр - 1122. Комплект типа АРН-2 ТУ 25-11-1212-76 Представляет собой комплект стеклоизделий для прибора определения фракционного состава нефтепродуктов. Включает в себя дифманометр 1, приемник 2, вакуумметр левый 3, вакуумметр правый 4, краны трехходовые 5 и 6. Применяется в научно-исследовательских институтах и лабораториях. Наименование изделия Шифр Дифманометр 401 Приемник 468 Вакумметр левый 392 Вакуумметр правый 1784 Кран трехходовой 5 (отводы под 90°) 436 Кран трехходовой 6 (отводы под 120°) 2066 Комплектная лаборатория типа ЛАН ТУ 25-2024.017-89 - Предназначена для проведения работ по контролю качества нефтепродуктов. Позволяет производить отбор проб из любой тары, определять плотность нефтепродуктов, контролировать внешний вид, цвет, прозрачность, содержание воды и механических примесей, высоту уровня подтоварной воды. Цвет, прозрачность и наличие механических примесей проверяют визуально. Обводнение горючего и наличие отстоявшейся воды в резервуарах выявляются с помощью марганцевокислого калия. Высоту уровня подтоварной воды определяют с помощью водочувствительной пасты. Лаборатория применяется на автозаправочных станциях и предприятиях нефтепродуктообеспечения, не имеющих стационарных лабораторий, а также на предприятиях всех отраслей народного хозяйства, потребляющих нефтепродукты. В стационарных условиях лаборатории ЛАН могут использоваться для обучения и инструктажа операторов АЗС и нефтебаз работе на этих лабораториях. Время развертывания, мин. - 3 Габаритные размеры, мм - 590х150х390 Масса, кг - 15 Шифр - 584 Лаборатория препаративная типа ПЛ-1М ТУ 25-1173-141-85 Предназначена для проведения физических и физико-химических процессов, связанных с получением чистых растворителей, необходимых для выполнения точных биохимических исследований, изучения нуклеинового обмена, определения гормонов, аминокислот и т.д. Принцип действия лаборатории основан на перегонке веществ: при атмосферном давлении; при фракционной перегонке для болеесовершенного разделения смеси, особенно при малой разнице между температурой кипения ее компонентов; под уменьшенным давлением, для разделения высококипящих жидкостей, которые при кипении под нормальным давлением разлагаются, полимеризируются или подвергаются какому-либо другому химическому превращению; c водяным паром. Лаборатория представляет собой набор стеклянных элементов с взаимозаменяемыми конусами. Применяется в биохимических и клинико-биохимических лабораториях научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий химико-фармацевтической, биохимической, витаминной и других отраслей промышленности. Количество стеклоизделий, шт. - 202 Число собираемых основных автономных систем, шт. - 3 Рабочая длина холодильников, мм - 300 - 400 Вместимость колб, мл - 100 - 2000 Габаритные размеры, мм - 1070х600х1050 Масса, кг - 50 Шифр - 208 Лаборатория препаративная типа ПЛ-2М ТУ 25-1173-141-85 Предназначена для проведения физических и физико-химических процессов, связанных с получением чистых растворителей, и для очистки и высушивания химических соединений при нормальном или пониженном давлениях. Представляет собой набор стеклянных элементов с взаимозаменяемыми конусами. Применяется в лабораториях научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий химической, химико-фармацевтической, биохимической, витаминной и других отраслей промышленности. Количество стеклоизделий, шт. - 214 Число собираемых основных автономных систем, шт. - 7 Вместимость колб, мл - 100 - 2000 Рабочая длина холодильников, мм - 300 - 400 Габаритные размеры, мм - 1070х640х1050 Масса, кг - 60 Шифр - 209 Лаборатория препаративная типа ПЛ-3М ТУ 25-1173-141-85 Предназначена для хроматографического разделения смесей и очистки веществ, для экстрагирования из твердых сред и получения сухих осадков из элюатов. С помощью лаборатории возможно проведение динамического процесса молекулярной адсорбции, распределительного обмена ( между двумя жидкими фазами), гельфильтрации с использованием сефадексов, хроматографического анализа, очистки хроматографической бумаги, смол и сефадексов. Представляет собой набор стеклянных элементов с взаимозаменяемыми конусами. Применяется в клиниках, крупных лечебно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях, клинических и биохимических лабораториях. Количество стеклоизделий, шт. - 220 Число собираемых основных автономных систем, шт. - 10 Вместимость колб, мл - 100 - 6000 Рабочая длина холодильников, мм - 300 - 400 Габаритные размеры, мм - 1070х600х1400 Масса, кг - 100 Шифр - 210 Лаборатория типа ПКЛ-1 ТУ 25-11-614-76 Предназначена для качественного определения вредных примесей (углекислого газа, окиси углерода, летучих щелочей, озона и других летучих окислителей ) в медицинском кислороде. Работа приборов лаборатории основана на поглощении вредных примесей различными химическими реактивами. Лаборатория выполнена в походном варианте и состоит из лакированного фанерного футляра с открывающейся крышкой и набора химической посуды, приборов и приспособлений,необходимых для производства анализов, которые размещены в специальных ячейках в футляре. Габаритные размеры, мм: при закрытом ящике - 808х461х395 в рабочем положении - 808х538х768 Масса, кг - 35 Шифр - 221 Мановакуумметр двухтрубный типа МВ ТУ 92-891.026-91 Предназначен для измерения избыточного и предельного остаточного давления. Работа прибора основана на уравновешивании водяного столба жидкости измеряемым давлением. Применяется как в закрытых, так и в открытых помещениях при температуре окружающего воздуха 25±10 °С. Выпускаются трех типов: МВ-1000, МВ-2500, МВ-6000. Цена деления шкалы - 10 Па. Шифр Тип Предел измерений, Па Предел допускаемой погрешности, Па Общая высота, мм 313 МВ-1000 от 0 до 1000 ± 20 255 314 МВ-2500 от 0 до 2500 ± 30 415 315 МВ-6000 от 0 до 6000 ± 40 785 Насос водоструйный ГОСТ 25336-82 Предназначен для создания предельного остаточного давления при лабораторных работах путем использования давления водопроводной воды. Характеристики при давлении воды не менее 2942 гПа (3 кгс/см2) и температуре (8±1)°С: - предельное остаточное давление, гПа(мм рт.ст.), не более - 13,3(10) - время установления предельного остаточного давления в сосуде номинальной вместимостью 1000 мл, мин.,не более - 6 Габаритные размеры, мм - 40х92х240 Шифр - 1123 Оборудование лабораторное типа ЛДР ТУ 25-1173.131-85 Предназначено для разделения и очистки различного рода смесей жидких органических и неорганических соединений методом дистилляции и ректификации при моделировании, разработке и исследовании новых технологических процессов. Применяется в лабораториях НИИ, ВУЗов и промышленных предприятий химической, нефтехимической, химико-фармацевтической, пищевой и других отраслей промышленности. Количество технологических схем дистилляционной системы - 16 Объем дистилляционного куба, л - 0,5 - 2 Объем куба ректифицирующей системы, л - 0,5 - 2 Диапазон изменения рабочего давления, кПа - 0,133 - 107 Диапазон рабочиз температур, oС - 20 - 250 Питание от сети переменного тока: напряжение, В - 220 частота, Гц - 50 Потребляемая мощность, кВт - 3 Габаритные размеры, мм: штатива с дистилляционной и ректифицирующей системами - 1450х600х2850 пульта управления - 600х480х1400 Масса, кг - 240 Шифр - 207 Прибор Баумана-Фрома Состоит из сосуда 1, пробирки 2, стаканчика 3 и мешалки 4. Габаритные размеры, мм - Ш50х200. Шифр - 2003 Прибор для анализа хлористого водорода (Бунте) ТУ 4321-003-07609129-95 Вместимость градуированной части (от нижней риски до верхней муфты), мл - 50 Предел допускаемой погрешности, мл - ±0,1 Цена деления, мл - 0,1 Вместимость от верхнего края шара до нижней муфты, мл - 48-49 Шифр - 1554 Прибор для количественного определения спирта в настойках Предназначен для количественного определения спирта в настойках, рассчитываемого по температуре кипения настойки при определенном давлении. Состоит из колбы вместимостью 250 мл, насадки и холодильника типа ХПТ, соединенных между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых. Шлифовые соединения закрепляются хомутами и пружинками. Габаритные размеры, мм - 85х440х460 Шифр - 1757 Прибор для окисления Состоит из холодильника ХПТ 1, каплеуловителя 2, переходника 3, наcадки 4, пробирки 5, капилляра 6, соединенных между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых и резиновой трубки 7. Габаритные размеры, мм - 90х50х635. Шифр - 1232. Прибор для определения водонасыщенности с ловушкой (Закса) ТУ 4321-002-07609129-94 Предназначен для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах методом отгонки. Состоит из холодильника, ловушки, приемной колбы, соединенных между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых, и стаканчика, помещенного внутри колбы. Вместимость ловушки - 30 мл. Цена деления шкалы: от 0 до 3,5 мл - 0,02 мл, от 4 до 30 мл - 0,2 мл Допускаемая погрешность: от 0 до 3,5 мл - ± 0,02 мл, от 4 до 30 мл - ± 0,2 мл. Прибор выпускается без метрологической аттестации. Изготавливается в следующих исполнениях: Шифр Обозначение Вместимость колбы, мл Шлиф КШ колбы Диаметрстаканчика, мм 1675 гф 5.381.738 250 45/40 21 1676 - 01 500 45/40 21 1677 - 02 500 64/45 41 1678 - 03 1000 64/45 41 1679 - 04 1000 85/45 58 1680 - 05 1500 85/45 58 Прибор для определения водонефтенасыщенности с экстрактором (Сокслета) ТУ 4321-002-07609129-94 Предназначен для определения водонефтенасыщенности исследуемого грунта, а также водонасыщенности других материалов путем извлечения твердых веществ легкокипящими растворителями. Состоит из холодильника, экстрактора и колбы плоскодонной, соединенных между собой с помощью шлифов конических. Выпускаются в следующих исполнениях: Шифр Обозначение Вместимость экстрактора, мл Вместимость колбы, мл Шлиф КШ 1664 гф 5.382.610 150 250 29/32 1665 - 01 250 500 29/32 1666 - 02 100 250 45/40 1667 - 03 150 250 45/40 1668 - 04 250 500 45/40 1669 - 05 500 1000 45/40 1670 - 06 500 1000 64/45 1671 - 07 1000 2000 64/45 1672 - 08 1500 2000 64/45 1673 - 09 1000 2000 85/45 1674 - 10 1500 2000 85/45 1571 - 11 1500 2000 100/50 Прибор для определения нитрозамина Состоит из двух круглодонных колб 1 вместимостью 500 мл, насадки 2, насадки-барботера 3, холодильника 4, алонжа 5, колбы конической вместимостью 250 мл и трубки 6, соединенных между собой шлифами коническими взаимозаменяемыми и стянутыми пружинами металлическими. Шифр - 1507 Прибор для определения объемной доли примесей в хлоре Состоит из бюретки 1 и сосуда с краном 2. Номинальная вместимость бюретки, мл - 20 Цена деления шкалы, мл - 1 Допускаемая погрешность, мл - ± 0,1 Бюретка выпускается без метрологической аттестации. Габаритные размеры, мм - 50х122х410 Шифр - 395 Прибор для определения пределов кипения Изготавливается из термостойкогостекла. Состоит из колбы с отводом 1, холодильника ХПТ 2, алонжа 3, соединенных между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых. Шлифовые соединения закреплены пружинками 4.Прибор комплектуется трубкой резиновой медицинской 5. Габаритные размеры, мм - 355х550х64. Шифр - 1818 Прибор для определения серы ламповым методом Предназначен для определения содержания серы в нефтепродуктах сжиганием в лампе по ГОСТ 19121. Допускается использование прибора для определения содержания других элементов в нефтепродуктах. Состоит из абсорбера 1, каплеуловителя 2, лампы 3 и стекла лампового 4. Габаритные размеры, мм - 50х152х350. Шифр - 1478 Прибор для определения содержания воздуха в вискозе (Рихарда-Штана) Состоит из приемника 1, камеры с расширителем 2, крана 3, трубки градуированной с шлифом 4, колбы с пробкой 5, отвода 6 и резиновой трубки 7. Изготавливается из стекла ТС ГОСТ 21400-75 и Симакс ЧСН ИСО 3585. Выпускается в двух исполнениях: с цельнопаянной камерой 2 (исп.1) и с камерой, состоящей из цилиндра и расширителя, соединенных с помощью резинового кольца (исп.2). Номинальная вместимость трубки градуированной, мл - 1. Цена деления шкалы, мл - 0,05 Допускаемая погрешность, мл - ± 0,05 Габаритные размеры, мм - 131х177х495 Прибор выпускается без метрологической аттестации. Шифр Исполнение 1030 1 1376 2 Прибор для определения содержания эфирного масла (Клевенджера) Предназначен для определения содержания эФирного масла в растительном сырье по методу Клевенджера путем перегонки его с водяным паром и последующего измерения объема полученного масла, выраженного в процентах по отношению к абсолютно сухому сырью. Методики проведения испытания и расчета по ГОСТ 24027.2-80. Прибор состоит из испарительной колбы 1 вместимостью 1000 мл, цельнопаянной системы охлаждения 2 и воронки лабораторной В-36-50 по ГОСТ 25336-82. Номинальная вместимость измерительной трубки, мл - 1 Цена деления шкалы, мл - 0,02 Допустимая погрешность, мл - ± 0,02 Габаритные размеры, мм - 131х205х680 Шифр - 2019 Прибор для определения содержания эфирного масла методами 2 и 3 ТУ 4321-004-07609129-00 Предназначен для определения содержания эФирного масла в растительном сырье по методу Клевенджера путем перегонки его с водяным паром и последующего измерения объема полученного масла, выраженного в процентах по отношению к абсолютно сухому сырью. Методики проведения испытания и расчета по ГОСТ 24027.2-80. Прибор состоит из испарительной колбы 1 вместимостью 1000 мл, системы охлаждения 2, воронки лабораторной 3 В-36-50 по ГОСТ 25336-82. Номинальная вместимость измерительной трубки, мл - 1. Цена деления шкалы, мл - 0,02 Допустимая погрешность, мл - ± 0,02 Габаритные размеры, мм - 145х145х755 Шифр - 1767 Прибор для определения содержания эфирного масла методом 1 ТУ 4321-004-07609129-00 Предназначен для определения содержания эФирного масла в растительном сырье по методу Гинзберга путем перегонки его с водяным паром и последующего измерения объема полученного масла, выраженного в процентах по отношению к абсолютно сухому сырью. Методики проведения испытания и расчета по ГОСТ 24027.2-80. Прибор состоит из колбы 1, приемника 2 и холодильника 3, вставленного в колбу через резиновую пробку 4. Условная вместимость колбы, мл - 1000 Номинальная вместимость приемника, мл - 1,0 Цена деления шкалы, мл - 0,025 Допустимая погрешность, мл - ± 0,025 Габаритные размеры, мм - 131х131х410 Шифр - 1756 Прибор для определения температуры кипения тормозной жидкости Состоит из колбы 1 типа КГУ вместимостью 100 мл и холодильника 2 типа ХПТ, соединенных между собой с помощью шлифа конического взаимозаменяемого КШ 14/23 по ГОСТ 8682-93. Горловина бокового отвода колбы выполнена под резиновую пробку 14,5 по ТУ 38 1051835-88. Габаритные размеры, мм - 64х90х420 Шифр - 1025 Прибор для определения фенола в воде Состоит из колбы испарительной круглодонной 1, насадки 2 с каплеуловителем, холодильника шарового 3, переходника с отводом 4 и колбы приемной плоскодонной 5 вместимостью 500 мл, соединенных между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых. Шлифовые соединения закреплены с помощью хомутов и пружинок. Детали прибора закреплены на штативе 6. По просьбе потребителя прибор может поставляться без штатива как комплект стеклоизделий. Выпускается в двух исполнениях: Шифр прибора Шифр комплектастеклоизделий Вместимость испарительной колбы, мл 2188 1432 500 2189 1524 1000 Прибор для ориентировочного дозирования жидкостей Предназначен для объемного дозирования жидкостей, в том числе агрессивных и щелочных растворов, используемых в различных областях народного хозяйства и в лабораториях. Прибор состоит из стеклянной бутыли 1 вместимостью 800 мл, в которую вставлено дозирующее устройство 2 с тефлоновым поршнем 3. На поверхности корпуса 4 дозирующего устройства нанесена ориентировочная шкала, по которой с помощью винта 5 устанавливают величину объема дозирования. Процесс дозировки осуществляется спокойным и ритмичным движением вверх и вниз поршня 3. При этом дозируемая жидкость всасывается через тефлоновую трубку 6 и выходит из прибора через сливной кончик тефлоновой трубки 7. Диапазон дозирования - от 0 до 5 мл. Габаритные размеры - 90х150х300 мм Шифр - 1269 Прибор для отбора и хранения проб газа ППГ ТУ 4325-001-07609129-94 Предназначен для отбора, хранения и транспортирования проб газа. Действие прибора основано на вытеснении газа водой при помощи уравнительной склянки. Используется в тех случаях, когда невозможно провести анализ у места отбора пробы. В качестве уравнительной склянки служит колба с тубусом. Вместимость колбы с тубусом, мл - 750 Условная вместимость пипетки, мл - 500 Габаритные размеры, мм - 365х160х58 Масса, кг - 4,3 Шифр - 232 Прибор для отгонки и поглощения мышьяка в питьевой воде Предназначен для отгонки и поглощения мышьяка в соответствии с ГОСТ 4152-89. Состоит из реакционного сосуда 1 вместимостью 140-150 см3, в который помещают анализируемую пробу воды. В сосуд через резиновую пробку вставляют трубку 3, которая неплотно заполняется ватой, пропитанной уксуснокислым свинцом. Трубка 3 через соединительную трубку 4 соединяется с пробиркой 2 вместимостью 10-12 см3, заполненной раствором йода. Прибор выпускается в двух исполнениях: Шифр Рис. Габаритные размеры, мм Примечание 1461 1 50х80х270 На резиновых пробках 1826 2 50х80х310 На шлифах Прибор для отгонки и поглощения мышьяка в пищевых продуктах Предназначен для определения мышьяка в пищевом сырье и продуктах по методике ГОСТ 26930-86. Состоит из реакционной колбы 1, насадки 2, пробирки 3 с поглощающим раствором и держателя 4. Выпускается в двух исполнениях: Шифр прибора Вместимость реакционной колбы, мл Габаритные размеры,мм 1433 250 85х143х290 2099 500 105х153х325 Прибор для отгонки спиртосодержащих жидкостей Предназначен для отгонки спиртосодержащих жидкостей при изготовлении спиртоводочных изделий. Состоит из колбы плоскодонной 1 вместимостью 250 мл, алонжа 3, конденсатора 4 и колбы конической 2 вместимостью 1000 мл. Шифр - 1980 Прибор для отмеривания изоамилового спирта ГОСТ 6859-72 Состоит из склянки 1 и дозатора 2, соединенных между собой с помощью шлифа конического взаимозаменяемого КШ 19/26 по ГОСТ 8682-93 и закрепленных хомутиком 3 и пружинками 4. По просьбе потребителя возможна поставка комплекта стеклоизделий без металлических деталей. Номинальная вместимость дозатора, мл - 1 Допустимое отклонение от номинальной вместимости, мл - ± 0,05 Габаритные размеры, мм - 75х225х77 Шифр прибора - 1682 Шифр комплекта - 2335 Шифр дозатора - 2113 Прибор для отмеривания серной кислоты ГОСТ 6859-72 Состоит из склянки 1 и дозатора 2, соединенных между собой с помощью шлифа конического взаимозаменяемого КШ 19/26 по ГОСТ 8682-93 и закрепленных хомутиком 3 и пружинками 4. По просьбе потребителя возможна поставка комплекта стеклоизделий без металлических деталей. Номинальная вместимость дозатора, мл - 10. Допустимое отклонение от номинальной вместимости, мл - ± 0,2 Габаритные размеры, мм - 87х265х112 Шифр прибора - 1681 Шифр комплекта стеклоизделий - 2262 Шифр дозатора - 2112 Прибор для перегонки бензойной кислоты Предназначен для отгонки бензойной кислоты из продуктов переработки плодов и овощей водяным паром для последующего определения содержания бензойной кислоты фотометрическим методом по ГОСТ 28467-90. Состоит из сосуда для перегонки 1, вставленного в колбу двугорлую 2 вместимостью 1000 мл, делительной воронки с краном 3 вместимостью 100 мл, дефлегматора 4, трубки соединительной с каплеуловителем 5, холодильника 6, колбы мерной 7 вместимостью 100 мл и воронки стеклянной 8. Проведение испытания по ГОСТ 28467-90 Габаритные размеры, мм - 131х500х940 Шифр - 1744 Прибор для перегонки высококипящих жидкостей под вакуумом Состоит из колбы перегонной 1 вместимостью 250 или 500 мл, колбы приемной 2 вмести- мостью 250 мл, насадки 3, трубки 4, холодиль- ника ХПТ 5 и алонжа 6, соединенных между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых по ГОСТ 8682-93. Шлифовые соединения закреплены с помощью хомутов и пружинок. Выпускается в двух исполнениях: Шифр Вместимость перегонной колбы, мл Габаритные размеры,мм 2175 250 85х400х700 2176 500 105х400х710 Прибор для перегонки кислот Состоит из испарительной колбы 1 вместимостью 500 мл, насадки 4, холодильника типа ХПТ 3, приемной колбы 2 вместимостью 250 мл, закрепленных на штативе 5 с помощью держателей. Стеклянные детали соединяются между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых по ГОСТ 8682-93, закрепленных хомутами и пружинами. Шифр - 2022. Прибор для перегонки спирта Предназначен для перегонки спирта, применяемого для дальнейшего измерения концентрации этилового спирта в водно-спиртовом растворе по методике ГОСТ 5363-93. Состоит из колбы перегонной плоскодонной 1, насадки 2, холодильника 3, трубки 4 и колбы мерной приемной 5, закрепленных на штативе 6 зажимами. Детали прибора соединяются между собой с помощью конусных взаимозаменяемых шлифов по ГОСТ 8682-93 и закрепляются пружинками. В качестве сменных частей поставляются колбы плоскодонные и колбы мерные с пробками. По просьбе потребителя возможна поставка комплекта стеклоизделий без металлических деталей. Прибор выпускается в двух исполнениях: Шифр прибора Шифр комплекта Исп. Вместимость перегонной колбы и сменной колбы с пробкой, мл Вместимость приемной мерной колбы и сменной мерной колбы с пробкой, мл 2083 - 1 500 250 2178 1544 2 1000 500 Прибор для перегонки фенола Состоит из двух колб конических 1 вместимостью 100 мл, соединенных между собой трубкой соединительной 2 и закрепленных на штативе с держателями 3. Габаритные размеры, мм - 305х320х200 Шифр - 782 Прибор Жукова ТУ 25-11-1134-75 Предназначен для определения температуры плавления парафина. Принцип действия основан на разогреве массы до температуры плавления и последующем замере ее термометром. Применяется в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Пределы измерения температуры, °С - 30-100 Габаритные размеры, м - 47х115 Масса, кг - 0,105 Шифр - 223 Прибор кислородный Изготавливается из стекла Симакс ЧСН ИСО 3585. Комплектуется пробиркой 16 мм, высотой 90 мм с плоским дном. Краны имеют проходное отверстие 4,0 мм. Диаметры отводов - 10 мм. Габаритные размеры, мм - 70х695. Шифр - 1742 Прибор Росс-Майлса ТУ 4321-001-07609129-00 Применяется для определения пенообразующей способности пеномоющих, порошкообразных, пастообразных и других моющих средств по методике ГОСТ 22567.1-77. Состоит из мерного цилиндра, помещенного в водяную рубашку, снабженную двумя выводами для соединения с термостатом, и пипетки, соединенной с калиброванной трубкой. Прибор закрепляется на штативе. По просьбе потребителя прибор может поставляться без штатива. Диапазон измерения: высоты столба пены, мм - от 0 до 920 Цена деления шкалы, мм - 2 Предел допускаемой погрешности, мм - 1 Габаритные размеры, мм - 70х110х1485 Шифр со штативом - 827 Шифр без штатива - 1435 Прибор типа ПАВ ТУ 25-11-769-76 Предназначен для определения азота в органических веществах. Принцип действия прибора основан на определении азота в органических веществах по методу Кьельдаля. Органические вещества разлагают при кипячении с концентрированной серной кислотой, при этом азот переходит в аммиак, образующий в кислом растворе аммонийную соль. Эту соль разрушают щелочью, а выделяемый газообразный аммиак с водяным паром отгоняют, поглощают 4%-ным раствором борной кислоты и затем титруют соляной кислотой, по расходу которой определяют содержание азота. Прибор применяется в лабораториях научно-исследовательских институтов фармацевтической, химической, нефтяной и других отраслей промышленности. Габаритные размеры, - 370х360х1090 Шифр - 224 Прибор типа ПВН ТУ 25-11-1497-80 Предназначен для количественного определения содержания незначительных количеств растворенной или частично выделившейся из раствора воды в изоляционных, турбинных и специальных нефтяных маслах. Принцип действия прибора основан на методе взаимодействия гидрида кальция с растворенной водой, измерении объема выделившегося при этом газа, вычислении объема водорода, соответствующего окончанию реакции, и содержания растворенной воды. Применяется в лабораториях НИИ и предприятиях топливной, энергетической и других отраслей промышленности. Время выдержки пробы масла в данном помещении, не менее, мин. - 30 Время анализа, мин. - 45 Габаритные размеры, мм - 610х446х190 Масса, кг - 8,3 Шифр - 225 Прибор типа ПОАЗ ТУ 25-11-1135-75 Предназначен для определения окислов азота в азотных меланжах по специальной методике. Вместимость пипетки, мл - 10-0,2 Вместимость колбы, мл - 500 Габаритные размеры, мм - ø105х305 Шифр - 230 Прибор типа ПТП (М) ТУ 92-891.011-90 Предназначен для определения температуры плавления различных твердых веществ в стеклянных капиллярных трубках при различных скоростях нагрева. Принцип действия прибора основан на температурном воздействии на исследуемые вещества в вертикально установленных капиллярах, запаянных с нижнего конца. Применяется в научно-исследовательских институтах и лабораториях химико- фармацевтической и других отраслей промышленности. Диапазон измеряемых температур, °C - 20...340 Рабочие скорости нагрева, °С /мин. - 1,2,4,6,8,10 Максимальная скорость нагрева, Сo/мин. - 50 Точность определения температуры, °С - 0,5 Питание - от сети переменного тока: напряжение, В - 220 частота, Гц - 50 Потребляемая мощность, Вт - 250 Габаритные размеры, мм - 250х250х495 Масса, кг- 4,5 Шифр - 234 Прибор типа Т-3 ТУ 25-11-779-77 Предназначен для измерения удельной поверхности цементов. Может применяться для измерения удельной поверхности ряда других порошкообразных материалов (гипса, угольной пыли). Принцип действия прибора основан на методе воздухопроницаемости. Продолжительность просасывания определенного объема воздуха через слой порошкообразного материала зависит, при прочих равных условиях (площади поперечного сечения и высоте слоя, пористости порошка), от величины его удельной поверхности, что дает возможность вычислять величину последней. Применяется в цементной, угольной и других отраслях народного хозяйства. Внутренний диаметр гильзы, мм - 25,2 ± 0,1 Площадь поперечного сечения гильзы, см2 - 5 Высота слоя исследуемого материала, мм - 15 ± 0,5 Точность навески исследуемого материала, г - 0,01 Габаритные размеры, мм - 200х148х449 Масса, кг - 3,35 Шифр - 236 Трубки стеклянные двухколенного нитрометра ТУ 25-11.1367-77 Предназначены для определения азота в нитроцеллюлозе, селитре и аналогичных веществах. Подразделяются на уравнительную и измерительную. Применяются в лабораториях НИИ химической промышленности и других отраслей народного хозяйства. Номинальная вместимость измерительной трубки, мл - 50 Цена наименьшего деления, мл - 0,1 Предел допускаемой погрешности, мл - ±0,12 Габаритные размеры, мм: трубки уравнительной - ø15х710 трубки измерительной - ø52х730 Шифр - 220 Установка для обработки отходов Состоит из колбы с отводами 1 вместимостью 6000 мл, холодильника 2 типа ХСВ по ГОСТ 25336-82 и колбы с краном 3 вместимостью 2000 мл (кран К1Х-1-32-2,5 ГОСТ 7995-80). Изделия соединяются между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых КШ 29/32 ГОСТ 8682-93. Габаритные размеры, мм - 236х240х708 Шифр - 1265 Установка для определения серы в метаноле Состоит из насадки 1, абсорбера 2, холодильника 3 ХПТ-1-200-14/23 ГОСТ 25336-82, воронки 4 ВД-2-25 ГОСТ 25336-82, колбы 5 КГУ-2-1-25 ТУ 92-891.029-91, пробирки 6. Детали установки соединяются между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых по ГОСТ 8682-93 и закрепляются пружинками 7. Шифр - 2458. Устройство для концентрирования ртути отдувкой Состоит из склянки 1, пробки 2, трубки барботажной 3 и пробирки для поглощения ртути. Выпускается в двух исполнениях: Шифр D, мм Н, мм 1558 75 300 1559 40 150 Устройство для концентрирования экстрактов Состоит из дефлегматора 1, колбы 2, пробирки для сбора концентрата 3, соединенных между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых. Габаритные размеры, мм - 0х357 Шифр - 1560 Экспресс-лаборатория типа ЭЛВК-5 ТУ 25-11-1077-75 Предназначена для эксплуатационного химического контроля качества конденсата, дистиллята, исходной, питательной и котловой воды паросиловых установок и охлаждающей воды двигателей внутреннего сгорания. Входящий в состав лаборатории набор посуды, приспособлений, реактивов и материалов, размещенный в двух деревянных футлярах, позволяет контролировать различную жесткость воды, щелочность, содержание фосфатов, нитратов, хлоридов и т.п. Принцип действия основан на методе титрования и колориметрическом методе. Лаборатория применяется как в стационарных, так и в транспортных условиях. Количество возможных определений - 10 Вместимость бюретки, мл - 10 Цена наименьшего деления бюретки, мл - 0,1 Вместимость мерной пробирки с метками, мл - 15 Цена наименьшего деления пробирки, мл - 0,1 Габаритные размеры футляров, мм - 560х360х200 и 470х210х230 Масса, кг - 7,5 Шифр - 212 |
| --- |
| <© 2000 ОАО ХИМЛАБОРПРИБОР ¦ Веб дизайн |  |  |