| ТОНИК | Начало формы Конец формы |
| --- | --- |

Измеритель светопропускания стекла "ТОНИК" предназначен для определения светопропускания стекол тонированных и затемненных различного назначения, в том числе и установленных на автотранспортных средствах. Прибор может использоваться техническими службами ГИБДД и Минтранса в качестве средств технического контроля по требованиям безопасности дорожного движения на диагностических центрах технического осмотра, центрами контроля безопасности автомобильного транспорта и на предприятиях, выполняющих тонирование автомобильных стекол.

Технические характеристики:

| Название | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения светопропускания | % | 4-100 |
| Дискретность показаний | % | 0,1 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | % | ±2,0 |
| Толщина тестируемого стекла | мм | до 20 |
| Время подготовки к измерению | сек. | 20 |
| Электропитание от автономного аккумулятора | В | 3,6 |
| Потребляемый ток, не более | мА | 160 |
| Время непрерывной работы без подзарядки, не менее | час | 10 |
| Габаритные размеры измерительного блока, не более | мм | 180х90х45 |
| Габаритные размеры осветителя, не более | мм | 95х35 |
| Масса прибора (измерительного блока и осветителя), не более | кг | 0,5 |